## Slide 1: Fotografické filtry
Základní seznámení s fotografickými filtry.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Veverka a MgA. Eliška Jílková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

## Slide 2: Anotace
Obsah této prezentace je určen k základnímu seznámení studentů s tématem fotografických filtrů.
Prezentace slouží k dokreslení výkladu vyučujícího, který výklad může rozšířit podle úrovně znalostí studentů.
Doporučené je i problematiku použití filtrů ve fotografii propojit s názornými ukázkami během praktické výuky.

## Slide 3
PROJEKT MŠMT | 
Název projektu školy | Vybavení odborných učeben moderními technologiemi
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace | Fotografické filtry
Klíčová slova | Optimalizující filtry, efektové filtry
Předmět | Technika a technologie fotografie, praktická výuka
Autor | Lukáš Veverka, MgA. Eliška Jílková
Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad, fotografická praxe
Potřebné pomůcky | Interaktivní tabule, fotografický přístroj, filtry
Cílová skupina | Žáci střední školy
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, procvičení
Zdroje | Autorská práce

## Slide 4: Dělení filtrů
Filtry se dělí do dvou základních skupin:
Optimalizující
Efektové
Filtry se používají převážně v analogové fotografii, ale své místo mají i v digitálním prostoru záznamu obrazu –
i pro snímání v digitálním prostoru existují filtry, které jsou v postprodukci nenahraditelné.
UV filtr od společnosti Hama.

## Slide 5
Dělení filtrů podle konstrukce a způsobu přichycení.
Podle konstrukce a uchycení rozlišujeme dva základní typy filtrů:
Kruhový se závitem:
Tyto filtry se šroubují pomocí závitu přímo na přední stranu objektivu. Mají výhodu ve snadné manipulaci a možnosti práce s fotoaparátem ve všech polohách. Nevýhodou pak je časově delší výměna jednotlivých filtrů a při poškození závitu nemožnost dalšího použití. A v neposlední řadě jdou filtry použít pouze na objektivech se shodným průměrem.

## Slide 6
Dělení filtrů podle konstrukce a způsobu přichycení.
Univerzální rámečkový systém
Tyto čtvercové, či obdélníkové filtry se vládají do rámečku (sáněk) držáku filtrů, který je pomocí kruhové redukce připevněn k objektivu. Výhodou tohoto řešení je možnost použití na všech objektivech. V některých případech pak i možnost posunu filtru pro přesnější umístění ve fotografované scéně. Nevýhodou je pak možnost vypadnutí filtru při některých polohách fotoaparátu a tím pádem zničení/znehodnocení filtru.

## Slide 7: Optimalizující filtry
Slouží k optimalizaci fotografované scény - zvláště pak jasů, odlesků, či nežádoucích světelných jevů.
Základní optimalizující filtry:
- Polarizační: Jedná se o jediný filtr, který téměř nejde nahradit v jakémkoliv postprodukčním procesu. Slouží eliminaci nežádoucích světelných paprsků (parazitní světlo), odstranění, nebo naopak umocnění odlesků. Zvyšuje sytost a živost barev. Odstraňuje do určité míry opar v obzoru.

## Slide 8
Šedý: tento filtr slouží k prodloužení expozičního času. Nejtypičtějším použitím je při fotografování vody, kdy vzniká efekt „tekoucího mléka“ .
Přechodový: vychází z šedého filtru, ale existuje celá řada barevných mutací. Přechodové filtry se využívají zvláště pro optimalizaci fotografované scény při větším rozdílu jasů, například v krajinářské fotografii pro vyrovnání rozdílu mezi jasem oblohy a dolní části snímku.

## Slide 9
UV: jeho vlastností je odstraňování modrého nádechu způsobeného rozptylem ultrafialového záření v atmosféře. Dále funguje jako mechanická ochrana přední čočky objektivu.
V digitálním prostoru záznamu obrazu je tento filtr již zabudován do vlastní konstrukce přístroje, při vlastním použití na objektivu tedy slouží především jako mechanická ochrana, viz výše.

## Slide 10
Efektové filtry
Slouží k přidání efektů do fotografované scény. Existuje celá škála efektových filtrů, které nám umožňují kreativní/efektové využití.
Existují filtry s efektem měnící bodové světlo na hvězdičky, různé druhy změkčovacích filtrů (fog), filtrů pro IR fotografii, filtry se zdůrazněným středem, různé tzv. oteplující a chladné barevné filtry.
Je však nutno podotknout, že v digitální fotografii se pro tyto efekty používají postprodukční postupy, včetně různých pluginů, téměř přesně imitujících vlastnosti daných filtrů.

## Slide 11
Zdroje
Autorem textů, obrázků a grafického uspořádání je Lukáš Veverka a MgA. Eliška Jílková, kteří souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém portálu. Všechny použité ilustrativní obrázky jsou vlastní tvorbou autorů.