## Slide 1: Základní pojmy ve fotografii
Seznámení a stručné vysvětlení základních pojmů ve fotografii
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lukáš Veverka a MgA. Eliška Jílková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

## Slide 2: Anotace
Obsah této prezentace je určen k základnímu seznámení studentů se základními pojmy ve fotografii.
Prezentace slouží k dokreslení výkladu vyučujícího, který výklad může rozšířit podle úrovně znalostí studentů.
Doporučené je i problematiku základních pojmů ve fotografii propojit s názornými ukázkami během praktické výuky.

## Slide 3
PROJEKT MŠMT | 
Název projektu školy | Vybavení odborných učeben moderními technologiemi
Registrační číslo projektu | CZ.1.07/1.5.00/34.0432
Anotace | Základní pojmy ve fotografii
Klíčová slova | expozice, clona, hlouba ostrosti
Předmět | Technika fotografie, praktická výuka
Autor | Lukáš Veverka, MgA. Eliška Jílková
Druh učebního materiálu | Prezentace, výklad, fotografická praxe
Potřebné pomůcky | Interaktivní tabule, fotografický přístroj
Cílová skupina | Žáci střední školy
Druh interaktivity | Výklad pomocí prezentace, procvičení
Zdroje | Autorská práce

## Slide 4
Expozice – kombinace času, clony a citlivosti. Pro správnou expozici musí být všechny tři faktory nastavené na odpovídající hodnoty.
Čas – je úzce spjat se závěrkou, určuje dobu osvitu záznamového média (filmový materiál, digitální snímač), rozsah časů se pohybuje od desítek vteřin až po tisíciny vteřiny.
Clona – (Irisová) - Je speciálně umístěná. Omezuje svazek paprsků procházející na záznamové médium, bez ovlivnění zorného úhlu. Clona má tedy vliv na dobu expozičního času a hloubku ostrosti.

## Slide 5
Citlivost - (ISO) – určuje citlivost záznamových médií na světlo. U analogové fotografie určuje číslo citlivosti množství zrn světlocitlivé látky na jednom palci ². V digitální fotografii citlivost snímače ovlivňuje procházející el. proud čipem.
Normované hodnoty ISO jsou 50; 100; 200; 400
Hloubka ostrosti – charakterizuje schopnost objektivu ostře zobrazit určitou část prostoru do roviny snímku.
Čím větší je clonové číslo, tím větší hloubka ostrosti a naopak.
Zorné pole – (podobně zorný úhel) – je část předmětového prostoru, kterou je schopna zobrazit daná optická soustava.

## Slide 6
Optická soustava – soubor optických prvků, které jsou uspořádány tak, aby plnily požadovanou funkci (čočky, hranoly, zrcadla, atd.).
Čočka – Je nejjednodušší optická soustava. Čočky dělíme na dva druhy:
Spojky (kladná hodnota obrazové ohniskové vzdálenosti)
Rozptylky (záporná hodnota obrazové ohniskové vzdálenosti)
Světlo - Elektromagnetické záření o různých vlnových délkách.
Vinětace – Vada optických soustav projevující se nižším jasem na okrajích snímku.

## Slide 7
Paralaxa - Úhel mezi osou hledáčku a objektivu, kdy dochází k posunu zobrazené scény v hledáčku a v objektivu. U zrcadlových přístrojů je paralaxa nulová.
Světelnost objektivu – Určuje schopnost propouštět dané množství světla, je dána poměrem ohniskové vzdálenosti ku průměru vstupní pupily.
CCD – (charge coupled device = obvod vázaný nábojem) – Jedná se o druh digitálního snímače ve fotoaparátu.
CMOS – (complementary metal oxide semiconductor) – Na rozdíl od snímače CCD má CMOS snímací fotodiody propojeny spojovací sítí. Přenáší generovaný náboj přímo na výstup.

## Slide 8
Formát – Soubor pravidel kódování a uspořádání digitalizovaných dat
(JPEG; RAW; TIFF atd.). Dále viz formáty záznamových médií v analogové fotografii, aj.
Interpolace – Zvyšování počtu obrazových plošek obrazu vypočítanými hodnotami.
Komprese - Snížení objemu dat s využitím jejich nadbytečnosti (opakující se stejné hodnoty).
Pixel – elementární (základní) ploška. Čtyřúhelníková nebo osmiúhelníková. Je to nejmenší část obrazu. U digitálních snímačů vyjadřuje nejmenší světlocitlivou buňku.
Rozlišení – Míra pro hodnocení obrazové kvality. V digitálním prostředí je určující počet pixelů.

## Slide 9
Zdroje
Autorem textů, obrázků a grafického uspořádání je Lukáš Veverka a MgA. Eliška Jílková, kteří souhlasí s jejich zveřejněním na Metodickém portálu. Všechny použité ilustrativní obrázky jsou vlastní tvorbou autorů.